智

能

通

道

方

案

方案编号：SZBXT2014620

提供单位：深圳博讯通智能科技有限公司

工厂地址：深圳龙华新区油松第十工业区泉森创业园B栋

联系电话：0755-85264893

传    真：0755-83725014

网    址：www.bxtzn.com

日    期：2008年06月20日

目    录

一、企业简介	3

二、系统设计	3

2.1概述	3

2.2客户系统要求	4

2.3设计思路	4

2.4系统结构	4

2.5翼闸系统优势	5

2.6系统功能特点	5

三、系统软硬件介绍	6

3.1智能读卡部分	6

3.1.1读写器的主要技术指标	6

3.1.2控制器主要技术指标	6

3.2智能卡	7

3.3智能翼闸	7

3.4门禁管理软件	9

3.5系统工作流程:	13

四、质量保证体系	14

五、施工周期及培训计划	15

六、售后服务	15

七、部分工程范例	17

八、智能翼闸通道系统设备清单及报价	18

# 一、企业简介

深圳博讯通智能科技有限公司关心客户利益、树立行业品牌深圳市博讯通智能科技有限公司是一家以研发为主，集开发、生产、销售为一体的高新技术型企业。多年来专业致力于IC/ID卡智能化和生物识别技术应用领域的尖端科技产品，为客户提供智能化考勤、消费、公交、门禁“统一卡通”全面的应用解决方案。主要有感应卡考勤系统、售饭系统、公交系统、门禁系统、收费系统、水控系统、指纹考勤系、物业管理等系统的软硬件产品，广泛应用于企业、机关、校园、小区、城市公交一卡通的智能化建设。

    博讯通智能科技有限公司还具有OEM生产、ODM技术合作能力，“一卡通”（子）系统软件使用SQLServer+Delphi开发平台，拥有很好的兼容性；相关智能化应用设备外观大方、细节精工相关智能化应用设备外观大方、细节精工；系统稳定、操作方便、可持续升级。 博讯通公司秉承“开发员工价值、推动企业发展、促进行业进步”的经营理念，不断优化管理、技术和营销团队，构建全面、规范的销售服务体系，持续不断的为客户提最佳解决方案、优质的应用设备和全面系统的专业服务。“关心客户利益、关注市场需求”已经成为深圳博讯通赢得客户认可、行业关注的核心 能力。为更好的服务终端用户，公司已在全国180余个中心或二级城市设立代表处，其规模、深度随着市场的需要也在不断的递增和延伸中……。

质量方针：精益求精，打造精品。

企业精神：科技创新，共创双赢。

企业目标：致力于成为中国最领先、最优秀的智能化通道系统专业服务商之一

企业愿景：打造中国智能化通道最具发展力的知名品牌，最具有影响力的行业标杆企业。

# 二、系统设计

## 2.1概述

三辊闸、摆闸、翼闸是人流通道的现代化控制设备，用于人员出、入口需要进行控制的地方，以使人流井然有序,如智能小区、饭堂、宾馆、博物馆、体育馆、俱乐部、地铁、车站、码头等场所。

三辊闸、摆闸、翼闸与智能卡、指纹、条码等身份识别系统设备结合使用，便构成智能门禁通道控制系统；它与计算机、门禁、考勤、收费管理、门票系统等软件结合使用，便构成智能通道闸综合管理系统，可以实现门禁、考勤、消费、限流等功能。

本翼闸管理系统是“智能通道”的一部分，设置于小区、工厂、智能大厦等通道处，可以完成人员持卡通行管制、上下班考勤等各种管理功能。

## 2.2客户系统要求

客户环境为大型现代化智能工厂大堂,要求针对进出人员进行管理。

要求上班期间进入人员进出必须刷卡，经系统自动验证后方可进，系统可自动记录人员进出资料及时间，方便统计查询，出人员通过大堂管理人员手动按钮开闸。有效控制上班人员随意进出

## 2.3设计思路

根据客户的要求，结合本公司多年的智能大厦系统设计经验，设计采用智能通道闸结合射频卡技术，实现人员进出刷卡通行

计划在会所入口处设一套智能翼闸通道,设计一组双向双通道翼闸。通道组成为两个单机芯翼闸和一个双机芯组成一组双通道，既美观豪华又起到人员进出控制的功能。

同时要求利用智能卡（可利用工厂以前的卡片，授权后直接刷卡开闸）进行身份验证，验证设备全部内置安装，并与管理电脑联网，系统可对进出人员进行24小时监控管理，并方便将来的维护和扩展。

本系统主要包括：前端智能通道闸，前端内置身份识别系统设备，中间通讯及管线设备，后台软件及管理发卡系统，后台电脑及打印设备（自配）等几部分。

## 2.4系统结构

智能翼闸管理系统主要由计算机/打印机、智能读卡部分、智能翼闸、智能卡及管理软件等组成。计算机与智能翼闸之间采用RS485总线结构通讯，通讯距离可达1.2KM，单台计算机可接255个单向智能翼闸。智能翼闸，既可联网运行，又可脱机运行。

## 2.5翼闸系统优势

智能翼闸管理系统是采用非接触式智能技术，研制开发的智能系统，与其它系统相比较，其优势在于：

    - 智能IC卡：系统采用非接触式智能卡，又称射频卡，成功的解决了一卡多用、保密、无磨损、操作简便等多种问题，大大提高了系统的实用性，本系统可继续利用以前的智能IC 卡。

    - 扩容方便：计算机与智能摆闸采用RS485总线通讯，因此扩容方便。即当安装了相应的控制系统后，根据需要，若须增加智能翼闸数量，硬件仅须增加相应的智能翼闸，软件对新增设备进行设置即可。

    - 脱机运行：智能翼闸不仅可与计算机连网运行，而且还可以脱机工作。智能翼闸根据系统下载的参数，自动判断IC卡是否有效，决定是否开闸，并把开闸记录存于存储器中。

    - 控制主板带有RS485通讯接口，可通过软件直接控制翼闸工作，便于大型通道系统集中统一管理和控制。

## 2.6系统功能特点

- 方便快捷：读卡进出，一挥而就。用授权的IC卡，在智能翼闸读写器前一晃，即可完成翼闸开闸放行工作，读写时间0.1秒，方便快捷。

- 安全保密：采用后台或本地验证，授权发行，身份的唯一性，即只有授权卡才能在本系统适用，安全保密。

- 可靠性：卡射频感应，稳定可靠，自身具判断、思考能力。

- 灵活性：系统可灵活设置进出管制人员权限、时间段控制、持卡人的有效性及黑名单挂失、增加卡等功能。

- 多用性：通过授权，用户卡可用于停车、考勤、门禁、巡更、消费等“一卡通”管理，轻松实现一卡多用。

- 简单性：安装容易、接线简单，软件全中文界面，操作方便。

# 三、系统软硬件介绍

## 3.1智能读卡部分

智能读卡部分主要由：射频读卡器、控制器组成，主要起读取用户卡的信息，辨别卡的合法性，同时发出是否开闸的指令。

### 3.1.1读写器的主要技术指标

- 射频载设频率：13.56MHz

- 射频卡读写操作有效范围：100mm

- 通讯接口：标准485接口/标准232接口

- 数据传输率：9600 bit/s

- 访问射频卡通讯速率：106K bit/s

- 单电源供电12V

- 典型处理时间：典型交易过程＜100ms

- 工作温度：-15℃～+70℃

- 环境湿度：10%～90%

### 3.1.2控制器主要技术指标

采用门禁控制主机（HAS-M控制单向或双向读卡通行，参数功能如下：

- 可接2个读卡器（兼容HID、Motorola等各种品牌的标准Wiegand-26格式读卡器）

- 可控制一个门进出控制，可实现反潜回功能

- 一组电锁继电器及一组报警电频信号输出，管理20000张有效卡，脱机存储100000条出入记录

- 具有门无故开启报警、门开延时报警功能，

- 定时自动开/关门、遥控开/关门

- RS485通讯，9600bps，最多可接64个控制器（128个可选）

- 通过不同的应用软件，可兼做考勤机、巡更控制器

- 外形小巧美观，带通讯及电源指示灯

- 插拔式接线座，安装方便

## 3.2智能卡

智能卡大致可分为：ID、IC卡两大类；根据不同的功能要求可选配不同的卡。

智能可读写IC卡的电气是部分由天线和控制部分CPU组成（用PVC封装）。卡片的天线是只有几组绕线的线圈封装在卡片中，卡片内有一个高速（106KB波特率）的接口，16个控制单元读写器向卡发一组固定频率的电磁波，卡片内有一个LC串联谐振电路，其频率与读写器发射的频率相同，在电磁波的激励下，LC谐振电路产生共振，从而使电容内有了电荷。在这个电容的另一端，接有一个单向导通的电子泵，将电容内的电荷送到另一电容内储存，当所积累的电荷达到一定电压时，此电容可做为电源为其它电路提供工作电压，将卡内数据发射出去或接取读写器的数据。

智能门禁通道通管理系统所采用的IC/ID卡为非接触式智能卡，根据系统中人员级别的不同可以设置不同的权限和作用：

员工通行卡

员工卡为普通人员使用，用于员工开启智能翼闸闸，刷卡通行开闸

## 3.3智能翼闸

桥式翼闸采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方、防锈、耐用，并且对外采用标准电气接口，能方便地将磁卡、条码卡、ID卡、IC卡等读卡器集成在本设备上，为出入人员提供文明、有序的通行方式，同时又可杜绝非法人员出入；在出现紧急情况时，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散。

翼闸功能特点：
  ◇不锈钢箱体，箱式斜角外形，新颖美观，坚固耐用；

◇防水，防晒，抗温，耐寒；

◇提示通行状态，明确只是通行方向；

◇可编程闸机控制状态，具有多种工作模式可以选择，可设置单向或双向控制；
◇兼容IC、ID、磁卡、条码卡等多种控制设备；
 ◇具有断电应急功能，断电后通道自动敞开，上电自动闭合，满足用户特殊需求及消防安全要求； 
  ◇有标准的输入、输出接口，是系统集成商的最佳首选；
  ◇ 自动复位功能：具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后10秒自动复位；

◇机械结构、感应双重防夹功能，在复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)；
  ◇防冲功能，在没有接收到开闸信号时，闸板自动锁死；

◇具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
 产品技术参数：

◇结构：框架结构/不锈钢外壳
    ◇生产工艺：全电脑数控激光切割机生产
    ◇外形尺寸：长1200×宽300×高1000（mm）
    ◇不锈钢厚度:1.5mm
    ◇最大通道宽度：550---600mm(闸板伸出部分250mm)
     ◇重量：70Kg
       ◇开闸时间：0.2秒
    ◇通行速度：30人/分钟
    ◇通讯接口：标准RS485接口，距离≤1200米

◇功率：40W

◇电源电压： AC220±10% V,50HZ
      ◇驱动电机： 直流无刷电机（24V）
     ◇正常使用寿命：300万次

◇LED指示灯：2个
       ◇读卡窗： 2个
       ◇通行速度：30-40人/分钟
     ◇上电后进入通行状态所需时间： 3秒
       ◇出现故障后的自动复位时间：10秒
     ◇输入接口：干接点信号或+12V电平信号或脉宽≥100ms的DC12V脉冲信号，       驱动 电流≥10mA；
       ◇工作环境：室内、室外(阴棚）
      ◇温度：-10℃ ～ 50℃ 相对湿度：≤90%，不凝露

## 3.4门禁管理软件

- 设置门禁机的机号

- 校对控制器时间及日期

- 设置控制器的开门闭门状态（包括休息日设定）

- 设置每天的开门间段

- 设置进出门的方式

- 设置进出门的方式增加删除设备的用户卡，并且设置用户卡的日期段

- 软件的基本参数设定（包括密码设定，个人基本参数）

- 软件硬盘信息的初始化（既数据初始化）

- 部门输入及设定

- 查询每个人的人事资料

- 提取及转换卡机的打卡信息

- 进行每日出入数据统计及月数据统计

门禁系统的软件，用户界面友好,操作方便简单: 全汉字分级显示,窗口式鼠标操作,自动磁盘记录,多种查询方式。由于系统软件是采用数据库格式，可与其他办公软件兼容。可进行门禁和考勤。

软件操作界面

设备添加：

用户录入：

权限下发：

点击

进出记录提取

进出记录查询：

## 3.5系统工作流程:

# 四、质量保证体系

质量保证任务范围

我公司在工程上的设计、生产、安装、调试和服务均在质量管理体系的模式下进行。以本公司的工程实力和多年的工程经验，我们保证通道管理系统工程，是以最优的质量要求而进行。

质量保证执行方式

公司领导全面参与、建立、实施,并不断完善一个灵活有效的质量体系。对人员进行充分的培训和发展。预防和改进相结合，对产品开发设计、生产、销售、服务等全过程进行质量控制。

不断完善产品技术，开发高新产品，将质量保证延伸至产品最后环节。

保证按计划和程序实施，并在实施过程中进行连续评价和验证。

生产过程控制

所有生产过程都应在受控状态下进行，当生产质量出现异常时，须及时进行分析并制订有效改进措施。

控制来料的质量，并要求供应商提供以证实来料质量的文件。

检验、测试控制

公司设立质检部门，负责审批检验计划和检验规程，确保各类物料或产品均通过要求的检验和测试。

定期对设备和计量器具进行检查。

成品包装完毕后，质检人员按检验标准和检验计划进行成品最终检验和测试，检验合格后的产品方可入库和销售。

施工安装控制

公司拥有一支足够数量的合乎要求的施工安装人员队伍。

具有可靠和完善的施工器材和交通工具。

制订一套科学而严格的施工检验和检验管理制度。

技术服务和维护控制

公司保证按照合同的要求，向客户提供良好的技术咨询、配件和维修服务，并保存有完整的记录以及客户跟踪。

用户投放或在运行中出现质量问题，由售后服务人员反馈到有关部门，及时采取纠正措施。

当合同有特殊要求时，按合同等有关规定提供售后服务，最大限度地满足客户的要求。

# 五、施工周期及培训计划

培训内容

- 翼闸管理系统的工作原理。

- 系统硬件、软件组成及功能特点。

- 操作系统、数据库管理、应用软件的使用。

- 各种外设的使用。

- 一些常规维护及故障处理。

培训实施方法

培训以现场指导培训为主，客户安排培训人员，根据我方的培训时间安排分别进行系统技术培训、系统维护培训、系统操作培训。经过培训运行，操作人员达到熟练操作使用系统水平；系统管理人员达到能准确设置系统运行参数和管理权限水平；系统维护人员达到熟练更换备品备件和进行日常维护水平。

培训时长：2天。

# 六、售后服务

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，在确保系统的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售后的系统维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客采用我公司的系统后能得到最好的维护和最快的技术支持。

- 维护服务

供方随时电话或书面解答产品使用方面的疑问，必要时派人员到现场服务。为更好地保证系统的正常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决技术问题，在公司设有24小时的服务电话，由专门的工程师受理用户来话，保证用户在使用设备的过程中，及时得到技术上的支援和服务。维护服务中心人员均具有丰富的系统维护经验，随时为客户提供最优质的服务。

- 维修服务

- 故障保修时，客户指定联系人通知我方或客户单位书面通知我供方

- 我方接通知后24小时派员到使用现场处理

- 系统自开通验收合格之日起，免费保修一年，终身维护。系统常规软件终身免费维护

- 免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费

- 免费维修期以外的维修服务仅收取维修成本费

- 以下情况不属保修范围

- 因不正常操作及人为或自然灾害而引起的损坏。

- 自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏。

- 非我方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

- 更新改进服务

本产品设计更新提高或软件版本升级，供方即时通知和协助需方进行已运行系统的改进提高，并无偿提供软件新版本，使用户的系统处于最先进的水平和最完善的状态。使用户随着时代的进步而方便地增加新业务，带来更多的收益。

用户对系统改制、扩容、拆点等不同要求，公司将及时、准确地予以满足。例如：用户对开通系统在容量不变的情况下，要求变更设备安装点、用户种类和配置，以及重新编制系统数据、用户数据等等。这些要求，都将得到公司的及时满足。对于新增设备，按新设备的开通来处理。

# 七、部分工程范例

深圳市西部公汽二分公司田园车队                   （二台三辊闸）

深圳市沙井辉煌职业介绍所                         （六台手动三辊闸）

深圳市沙井汽车客运中心                           （一通道三辊闸）

深圳锦华饮食管理有限公司                           一通道三辊闸

广东茂名金港湾百货                                三通道圆柱电动摆闸

广州家宜多百货                                     三通道圆柱电动摆闸

广东东莞红苹果百货                                 两通道摆闸

广东东莞凤岗嘉辉百货                               两通道摆闸

广东东莞惠又好超市                                 两通道摆闸

广州佛山碧桂园超市                                 两通道摆闸

陕西关中民俗艺术博物馆                              两通道摆闸

厦门旺家福购物商场有限公司                         两通道摆闸

江苏莱德尔服饰                               溧阳店   三通道翼闸

南通店  一通道翼闸

南京店   两通道翼闸

湖南长沙方正证券有限公司                          （二通道翼闸）

湖南常德水木清华小区                              （四通道摆闸）

湖北仙桃纽芬兰量贩                                （两通道摆闸）

北京首都体育馆滑冰场                            （二通道立式摆闸）

黑龙江安达市中盟龙新化工有限公司                （三通道三辊闸）

山西大同山纳合成橡胶有限公司                     三通道三辊闸

贵阳水晶宫游泳馆                                 四通道三辊闸

浙江黄岩水世界游泳中心                           两通道三辊闸

江苏太仓和路雪                                  （二通道三辊闸）

东莞正崴富港电子                               （七通道翼闸带静电测试仪）

济南电视台办公大楼台                             （二通道翼闸，一通道圆柱摆闸，一通道带护栏圆柱摆闸）

南宁嘉合诚温泉                                   （一通道翼闸）

东莞龙泽物流（能源华庄）                         （三辊闸，摆闸二通道）

海南海口美源八里银海                              （四通道三辊闸）

江西梨温高速三清服务公司                          （四通道手动三辊闸）

上海浦东东和公寓                                   (二通道翼闸）

………

注：此表格内容为部分工程实例。

# 八、智能翼闸通道系统设备清单及报价

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 桥式尖角翼闸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2. | 门禁控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3. | 门禁读头 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 门禁电源 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 发卡机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | ID卡/IC卡 | 张 | 1 |  |  |  |
| 7 | 门禁控制软件 | 套 |  |  |  |  |
| 10. | 小计 |  |  |  |  |  |
| 11. | 线材线管费用 |  |  |  |  |  |
| 12. | 安装调试费用 |  |  |  |  |  |
| 13. | 小计 |  |  |  |  |  |
| 14. | 税金 |  |  |  |  |  |
| 15. | 总计 | (10+11+14) |
| 总 计 | ￥：元整(大写万仟佰拾圆整) |

# Text boxes

实时时钟

控制模块

门禁控制器

管理电脑

电源保护

读写模块

存储记忆

CPU单片机

数据与信息采集

智能通道闸

智能IC卡读写器